## Slide 1
Calculs dynamiques du barrage de Janneh
30/01/2014
Alain YZIQUEL
Adel ABOU JAOUDE
Frédéric ANDRIAN.
Avec la participation de Bernard TARDIEU

## Slide 2: BARRAGE DE JANNEH
APD – DCE
Khatib & Alami (bureau d’étude libanais)
2006-2013
250 M$
LIBAN
APS, APD, DCE
Calcul FLAC3D dynamique

## Slide 3
CONTEXTE
But du projet :
Barrage réservoir dans la vallée du Nahr Ibrahim au Nord de Beyrouth, dont la vocation est :
principalement l’alimentation en eau de l’agglomération au nord de Beyrouth (jusqu’à Jbail),
Un peu d’irrigation de la plaine du littoral de Tabarja jusqu’à Jbail et Amchit et des perimètres de Qartaba, Aaqoura, Lassa et Afqa,
La production d’hydroélectricité : Puissance : 100 MW,
Barrage de Janneh

## Slide 4
CONTEXTE
Description des ouvrages :
Barrage :
Type : BCR poids arqué
Hauteur : H =162 m sur fondation (100 m au dessus du lit de la rivière),
Longueur de couronnement : L=315 m,
Rayon de courbure : 240 m,
L/H = 2,
Volume de BCR : 1 480 000 m3
Volume de réservoir : 38 Mm3

## Slide 5
CONTEXTE
Description des ouvrages :
Evacuateur :
Type : porté sur barrage, non vanné, avec flip bucket
Crue de design : Q10000 = 1300 m3/s, Crue de sécurité : PMF : 3160 m3/s
Largeur de seuil : 6 x 13.5 m = 81 m.
Vidange :
Demi fond, dans le corps du barrage (contrôle amont par radial gate, S=1.3x1.1m)
Capacité : 53 m3/s sous la RN et 16m3/s sous 8 m de charge
Prise d’eau :
Eau potable : 0.5 m3/s, prise étagée à 4 niveaux (S=1.0 x 0.6 m),
Débit réservé : 0.5 m3/s (turbiné par une turbine Francis, P=370kW),
Hydroélectrique : Prise demi-cylindrique de 12 m de haut et 27 m de large (section totale 320m²), Qequip = 32 m3/s.

## Slide 6
Méthodologie actuelle du dimensionnement au séisme
Séisme de période de retour 945ans : acceptation de déplacement irréversible sans relâchement brusque de la retenue.
Vérification du déplacement irréversible du barrage sur sa fondation en fin de séisme par rapport à :
  La position du drainage
  La capacité du drainage à évacuer les débits résultants de l’ouverture du contact par l’effet de dilatance

## Slide 7
Méthodologie actuelle du dimensionnement au séisme
Estimation du déplacement irréversible :
  Calcul de la réponse dynamique du barrage supposé élastique au séisme
  Mesure de l’accélération du centre de gravité (CdG) du barrage
  Détermination de l’accélération critique acrit (telle que FS = 1)
  Intégration 2 fois des accélérations du CdG supérieures acrit (méthode de Newmark)
Le débit est déterminé d’après les travaux de Louis

## Slide 8
Calculs dynamiques 2D
Le but de cette étude est de montrer l’importance de 2 facteurs
l’utilisation de frontières radiatives
la dissipation d’énergie dans le glissement au contact béton rocher
Pour cela on a exhumé le logiciel EAGDSLIDE (1988) qui tient compte de ces deux phénomènes
Veine des logiciels développés pour les calculs interactions sols structures
Repose sur la résolution dans le domaine des fréquences par l’utilisation de la Transformée de Fourier rapide (FFT: Fast Fourier Transform)
Calculs pour 2 sections du barrage : la console de clé et une console de rive

## Slide 9
Calcul dynamique 2D
Résultats en termes d’énergie dissipée
  35% par les frontières radiatives
  15% par le glissement sur la base
En d’autre termes la non prise en compte de ces phénomènes conduit à une surestimation de l’énergie à dissiper par amortissement interne.
Cela veut dire qu’un modèle élastique surestime par un facteur 2 les déplacements et les accélérations.
Le déplacement irréversible est alors surestimé par un facteur bien supérieur à 2 en raison de l’effet de seuil lié à l’accélération critique!!!
coupe en rive
coupe centrale

## Slide 10: Barrage de Janneh
Revue de la géométrie
  Fouille mécaniquement plus saine
  Economie de béton
Implantation du dispositif étanchéité / drainage à partir
  des ouvertures de contact en statique
  des débits de fuite en post sismique
Implantation des zones d’injection de consolidation
  Sur les zones à forte compression
Définition des accélérations pour les ouvrages annexes
  en fonction de leur côte d’implantation
Conception de la ceinture sismique à partir
  des déplacements sismiques en crête
Conception assistée par simulation numérique

## Slide 11: Barrage de Janneh
Géométries du modèle

## Slide 12: Barrage de Janneh
Phasage de la construction
  Maturation du béton : loi E = f(t)
  Durée de construction 300 jours
  Idéalisation des joints verticaux
    Le poids propre transite verticalement
    c = 0, f = 0 + effet Poisson (maintien latéral)
Approches mécaniques en statique

## Slide 13: Barrage de Janneh
Mise en eau
  Calculs en pressions effectives
    Loi de rabattement l = 2/3 sur les rives
  En 4 phases (pour suivre la non-linéarité liée à l’ouverture)
    Lors de la 4ème phase, vérification de l’ouverture au contact
    Si ≥ 0.2mm, pressions interstitielles mises à jour (~ poroplasticité)
Approches mécaniques en statique

## Slide 14: Barrage de Janneh
Analyse des déplacements
  +1.5mm vers l’aval en crête
Analyse des contraintes
  1MPa en contrainte d’arc (25% du poids-propre)
  4.5 MPa maxi en contraintes verticales effectives (1.20 MPa de valeur moyenne)
Résultats

## Slide 15: Barrage de Janneh
Implantation en statique
  A la limite des 0.2mm d’ouverture en PHE
  Ouverture maxi à l’amont en PHE 5mm
Implantation du dispositif d’étanchéité / drainage

## Slide 16: Barrage de Janneh
Implantation en statique
  Contraintes supérieures à 1MPa
Justifié par la dynamique
  Augmentation des contraintes en post-sismique sur les zones injectées
Implantation de l’injection de consolidation

## Slide 17: Barrage de Janneh
Approche temporelle pas-à-pas
  Propagation réelle des ondes simulée
3 mécanismes de dissipation d’energie
  Par Mohr Coulomb sans résistance à la traction au contact barrage rocher
  Par amortissement interne de matériau
    Jusqu’à 7% suivant la distorsion
  Par les fondations radiatives
Approches mécaniques en dynamique

## Slide 18: Barrage de Janneh
DBE
  945ans période de retour
  0.37g au rocher
  Acceptation d’un déplacement irréversible sans relâchement non maîtrisé de la retenue
Calculs en DBE

## Slide 19: Barrage de Janneh
Analyse des accélérations en crête
  Amplification de 5 en crête
  Mode fondamental au plot 0 : 2.6Hz ou 0.38s
  Mode fondamental + Mode complexe plots de rive : 5.5Hz ou 0.18s
Calculs en DBE

## Slide 20: Barrage de Janneh
Déplacement en crête
  Amplitude de 10-11cm
  Déplacements finaux non nuls
Accélération en fonction de la côte
  Accélération de dimensionnement des ouvrages annexes
Calculs en DBE

## Slide 21: Barrage de Janneh
Comportement du pied
  Petits décollements corrélées avec les oscillations (2mm max)
  Compression de la base (9mm)
  Pas de glissement global mais des réorganisations du contact
Calculs en DBE

## Slide 22: Barrage de Janneh
Vérification de non saturation des drains
Calculs en DBE
Approche 1 : calcul sans dilatance dans modèle
  Déplacements irréversibles maxi de 7mm dans la zone drainée.
  Soit 0.86mm d’ouverture par dilatance ( = 7°)
  13l/s par drain, valeur admissible
  Borne minimale
Approche 2 : calcul avec dilatance dans modèle
  Dilatances successives à chaque déplacement irréversible
  Ouverture de quelques mm à l’implantation prévue (2 à 3mm)
  30 à 60l/s à la limite de la saturation
  Borne maximale

## Slide 23: Barrage de Janneh
Ceinture parasismique
  Armatures BA continues sur la crête
  Mobilisée lorsque basculement vers l’amont
  Evite le décalage entre plots adjacents
  Dispositif amortisseur supplémentaire (équivalence ressort)
  Traction fictive car ouverture des joints dans la réalité
  Ne doit pas reprendre la traction fictive
  70 HA 32 (2m tubés entre chaque plot)
Calculs en DBE

## Slide 24: Barrage de Janneh
Conclusions et perspectives
  Les déplacements en crête montrent un déplacement irréversible de l’ouvrage.
  Au contact il n’ y a pas de mouvement de la base sur la fondation.
  Les glissements ont lieu sur les rives.
  Utiliser le déplacement du centre de gravite comme critère ne représente pas le comportement du barrage.
  Associé à une méthode de type Newmark, on peut donc arriver à une conclusion erronée.
  Autant cette méthode permet de déterminer avec une bonne précision les déplacements irréversibles et les ouvertures au contact autant le problème de la dilatance et des débits associés reste à approfondir.

## Slide 25: Barrage de Janneh
Quelques aspects numériques
  Nombre de nœuds 256 000 dont :
    25 000 pour le barrage ;
    135 000 pour la fondation ;
    96 000 pour les remblais
  60mn de calcul pour la statique (12 couches + mise en eau en 4 étapes)
  3 jours de calculs pour 20s de séisme
  Pas de temps de calcul dynamique : 20 microsecondes (condition de stabilité en explicite)
    soit à peu près 10cm de propagation des ondes dans le béton
    Pas de temps nécessaire pour suivre fidèlement la progression des non-linéarités

## Slide 26
www.arteliagroup.com